Авторский коллектив:

| Автор проекта: Предпроектные и проектные разработки объекта | В.Н. Новиков ФГУП «РОСДОРНИИ |
| --- | --- |

1.   ВВЕДЕНИЕ.

Настоящий проект подготовлен по инициативе ООО «Газпром трансгаз Волгоград»:

- Договора __________________., заключенного между ооо «Газпром трансгаз Волгоград» и ООО «Бюро кадастровых инженеров»;

На момент подготовки документации по планировке территории:

-  утвержденная документация по планировке территории на данную территорию отсутствует;

- разрабатываемая документация по планировке территории на прилегающую территорию отсутствует.

- Проведены предпроектные и проектные работы для строительства автомобильной дороги к АГРС-10 Елань Бубновского ЛПУ МГ

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно к незастроенным и частично застроенным территориям, в целях:

- Обеспечение устойчивого развития территорий.

- Установление границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения.

- Установление красных линий застройки в р.п. Елань.

Территория проектирования расположена в Еланском городском поселениии Еланского муниципального района Волгоградской области:

Базовая гражостроительная документация:

- Материалы разрабатываемой, согласованной и утвержденной документации по планировке территории в т.ч.

- Схема территориального планирования Еланского муниципального района Волгоградской области

- Генеральный план Еланского городского поселения;

- Правила землепользования и застройки Еланского городского поселения;

- Схема установленных красных линий - отсутствуют;

- Сведения о земельных участках и землепользователях на территории проектирования;

- Сведения о зонах планировочных ограничений для данной территории - отсутствуют;

- Информацию о действующих санитарных нормативных ограничениях, в т.ч. сведения о наличии установленных санитарно-защитных зон на территории проектирования (прилегающих территориях) - отсутствуют;

- Сведения об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

  - Утвержденная документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию:

    - Утвержденная документация по планировке территории на данную территорию – отсутствует;

  - Разрабатываемая документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию:

- разрабатываемая документация по планировке территории на данную территорию:

- отсутствует.

  - Разработанная документация по планировке территории на данную и прилегающую территорию:

- разработанная документация по планировке территории на данную территорию – отсутствует.

Нормативная правовая база и методическая база, используемая при подготовке материалов проекта – федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, Волгоградской области, Волгограда, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не противоречащие Градостроительному кодексу РФ:

      - Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Закон РФ от 25 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

      - Земельный Кодекс Российской Федерации, Закон РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

      - Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 03 июня 2006г.;

      - Закон Волгоградской области от 24.11.2008г № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области»;

      - Закон от 14.01.1993г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

      - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 820;

      - СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Госстроя № 150 от 29.10.2002 г. (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ) ;

      - СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

      - СНиП ІІІ-10-7 «Благоустройство территорий» (утв. постановлением Госстроя СССР от 25 сентября 1975 г. № 158);

      - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утвержденный приказом МЧС РФ от 29 октября 2001 г. № 471 ДСП (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

      - Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 13 июня 2007г. № 990 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Волгоградской области, документов территориального планирования муниципальных образований Волгоградской области»;

      - Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 5 сентября 2007г. № 1574 «Об утверждении временных региональных нормативов градостроительного проектирования»;

      - Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 25.09.2007г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

      - Закон Волгоградской области от 16 декабря 2011г № 2272-ОД «О порядке предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно и установлении предельных размеров таких земельных участков»;

      - Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.

№ 160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 1:500, откорректированнойВолгоградским филиалом ФГУП «Росдорнии» в 2012 году.

Проект подготовлен ООО «Бюро кадастровых инженеров»

Разработчики проекта:

| Главный архитектор проекта | В.Н. Новиков |
| --- | --- |

Проект планировки территории подготовлен на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов,  нормативов градостроительного проектирования, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Гл. архитектор проекта                                                             В.Н. Новиков

14 октября 2016 г.

2.   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

2.1     ПРИРОДНЫе УСЛОВИя

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика» следующая:

- Район строительства относится к III-в  климатической зоне;

- Средняя температура наиболее холодных суток - -350С;

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -250С;

- Нормативная толщина промерзания грунтов  – -1,4 м;

- Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

- Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

- Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района;

- Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

2.1.1    Оценка природно-климатических условий

Характер климата  Еланского района – резко континентальный, который характеризуется значительным контрастом между холодной зимой и жарким засушливым летом, недостаточным количеством осадков и низкой относительной влажностью.

Еланский район находится в прикаспийской полупустынной агроклиматическом районе.

Средняя месячная и годовая температура воздуха в районе составляет,0С (по данным СНиП 23-01-99):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9,1 | -7,6 | -1,4 | +10,0 | +17,0 | +21,0 | +23,4 | +22,0 | +16,2 | +7,5 | +1,4 | -4,2 | +8,0 |

Для весны характерно быстрое повышение температур с одновременным усилением ветров, что вызывает интенсивное таяние снега, мерзлая земля не может полностью впитать талые воды, происходит иссушение почвы. В теплый период барометрическое давление 1010,0 гПА. Абсолютно максимальная температура воздуха плюс 450С. Средне-месячная влажность воздуха – 47%. Преобладающее направление ветра – северо-восточное. Высокая температура в летние месяцы часто сочетается с почти полным отсутствием осадков. В некоторые годы в теплый период не бывает дождей 20-40 дней. Наряду с этим возможны ливни чрезвычайной интенсивности, сопровождающиеся градом, шквалистыми ветрами, бурями, за время которых выпадает до 25% среднегодового количества осадков.

Район относится к территории с повышенными скоростями ветра. Максимальная среднемесячная скорость ветра 7,4 м/с; годовая – 6,3 м/с. За год может быть до 30 дней со скоростью ветра более 15 м/с (максимум 35 м/с); наиболее часты они в период февраль-март. При отсутствии на почве снегового или растительного покрова возможны пыльные бури. Их чаще всего наблюдают в мае-июне. Число дней с пыльными бурями – 10-11дней. Среднее многолетнее число дней с суховеями – 41 день в год.

Зима сопровождается морозами и холодными ветрами, а также частыми оттепелями, приводящими к неустойчивому снеговому покрову и значительному промерзанию почвы. Первые заморозки наступают в начале октября, последние – во второй половине апреля.

Абсолютная минимальная температура воздуха может достигнуть - минус 360С. Средняя относительная влажность холодного месяца 83%. Количество месячных осадков за ноябрь-март месяцы – 127 мм. Преобладающее направление ветра северо-западных и северо-восточных направлений. Зима с частыми гололедицами и без снега. Среднее значение снегового покрова 10-12 см, что объясняется небольшим количеством осадков в холодное время года, а с другой стороны, часто дующими ветрами, сдувающими снег с равнинных полей. Данный район характеризуется частым гололедом.

Проектируемая площадка относится  к  III В – зоне климатического районирования для строительства.

Зона влажности (рекомендуемая) – 3.

Проектируемая территория характеризуется по международной шкале MSK [использующие величину интенсивности землетрясений (1<J<12)] в интенсивности ( J ) баллов = 6….7 баллов, что соответствует повторяемости таких сотрясений в среднем один раз в 1000 и 5000 лет соответственно.

Присутствие природных ресурсов на площадке строительства при геологическом строении не выявлено.

3.СОВРЕМЕННОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

3.1. СоВРЕМЕННАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Рассматриваемый участок расположен на в р.п. Елань и на землях Еланского городского поселения  Еланского муниципального района Волгоградской области.

В соответствии с Генеральным планом Еланского городского поселения  Еланского муниципального  района Волгоградской области, в границах проектируемой территории установлены функциональные зоны:

- зона озеленения специального назначения(лесополосы, санитарно-защитные насаждения).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Еланского городского поселения  Еланского муниципального района Волгоградской области, в границах проектируемой территории установлены территориальные зоны:

- зона размещения производственных объектов IV-V класса вредности;

  - СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В данное время на проектируемой территории транспортные связи с асфальтобетонным покрытием представлены автомобильной дорогой регионального значения "Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)" (в границах территории Волгоградской области) являющейся ул. Пионерской в границах р.п. Елань, дорогами с грунтовым типом покрытия, в т.ч. дорога к АГРС-10, проложенная по территории общего пользования в р.п. Елань от ул. Пионерской.

В настоящее время планируемая территория незастроена.

На планируемой территории свободной от застройки размещены инженерные коммуникации, зеленые насаждения, грунтовые дороги и дорога с асфальтобетонным покрытием. Анализ рельефа проектируемой территории, позволяет установить, что естественная поверхность территории имеет умеренный уклон.

Проектируемый участок имеет транспортную доступность до центра поселка.

Транспортная доступность до центра поселка составляет 5 мин..

Транспортная связь с центром поселка по ул. Пионерская.

На территории также размещаются объекты инженерной и транспортной инфраструктур (кабели связи(4 шт.), воздушная линия связи, ВЛ 0,4 кВ(к АЗС), газопроводы высокого, среднего, низкого давления, водопровод, АГРС-10, грунтовые дороги и дорога с асфальтобетонным покрытием).

Существующее озеленение земель общего пользования представляет собой степную растительность. Зарастание осуществляется самосевом, где нет зеленых насаждений, не представляющих историческую или дендрологическую ценность.

В границах указанной территории расположены (в том числе частично)

- земельные участки (в т.ч. частично), прошедшие учет ГКН в уоличестве 7 шт.

3.3   УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Транспортная инфраструктура на участке проектирования частично развита:

- существующая сеть улиц и проездов обслуживающих промышленную зону не сформирована.

В проекте предусматривается мероприятия по уточнению параметров улиц местного значения и внутрихозяйственной дороги, обеспечивающей транспортную связь с АГРС-10 Елань Бубновского ЛПУ МГ.

.

4.   ПРОЕКТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  проекта планировки

  - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Участок расположен в производственной зоне при въезде в р.п. Елань со стороны ст. Преображенская по автомобильной дороге регионального значения "Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)" (в границах территории Волгоградской области).

Необходимость обеспечения транспортной связи территории с ул. Пионерской, центром поселка диктует необходимость транспортного развития территории.. Результатом развития станет д четкая транспортная организация территории проектирования.

Основными мероприятиями повышения интенсивности использования планируемой территории являются:

- установление границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения.

На проектируемой территории  предлагается разместить:

- объекты транспортной инфраструктуры местного значения.

В соответствии со схемой транспортной инфраструктуры Генерального плана Еланского городского поселения, необходимо предусмотреть размещение:

- улиц местного значения;

- внутрихозяйственной дороги II-с категории.

Сложность градостроительных проблем заключается в том, что необходимо решить несколько проблем:

- предусмотреть дальнейшее развитие улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;

- учесть существующую застройку;

- учесть сложившийся рельеф территории.

Проектом разработаны решения по комплексному освоению проектируемой территории, по определению мест допустимого размещения объектов капитального строительства, по организации транспортно-пешеходной сети.

Основой планировочной структуры планируемой территории являются улицы: магистральная общегородского значени непрерывного движения улица (ул. Пионерская).

Проектом выделены земельные участки(территории) общего пользования, занятые улицами, проездами, дорогами и другими объектами, предназначенными для удовлетворения общественных интересов населения.  Также определены границы санитарно-защитных зон, для ограничения размещения застройки в связи с неблагоприятными воздействиями. Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон принят в соответствии с действующим законодательством, настоящими нормами и правилами, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

При проектировании учитывались условия транспортного обслуживания планируемых территорий, в соответствии с Генеральным планом развития р.п. Елань.

На планируемой территории предлагается провести ряд мероприятий по инженерной подготовке и вертикальной планировки территории с террасированием и устройством пешеходных дорожек, а так же устройство проездов местного значения, внутрихозяйственной дороги с асфальтобетонным покрытием.

4.2.1    ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И КРАСНЫЕ ЛИНИИ

Территории общего пользования отделяются от территорий кварталов, подлежащих застройке, красными линиями. Красные линии установлены с учетом нормативной ширины улиц и с учетом границ земельных участков существующих объектов капитального строительства. Установлены границы территорий общего пользования за красными линиями застройки .

Проектом предусматривается благоустройство и озеленение территории общего пользования.

В проекте даны предложения:

- по  установлению участков красных линий квартала в котором расположено кладбище.

Координаты поворотных точек новых устанавливаемых участков красных линий установлены и отображены на разбивочном чертеже красных линий, чертеже планировки территории.

4.3.    УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Предусматривается в соответствии с п.11.5 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» развитие улично-дорожной сети с поэтапным достижением расчетных параметров магистральных улиц и транспортных пересечений, предусмотренных Генеральным планом Еланского городского поселения.

Улично-дорожную сеть планируемой территории составляют:

- автомобильная дорога регионального значения "Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)" (в границах территории Волгоградской области).

- улицы местного значения улицы в производственной зоне;

- внутрихозяйственные дороги.

Параметры улично-дорожной сети в жилой застройке, сформированной на основании разработанной ранее градостроительной и проектной документации остается без изменений:

Ширина проезжей части автомобильная дорога регионального значения "Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)" (в границах территории Волгоградской области) - ул. Пионерская – 7,0м. (2 полосы движения шириной 3,5 м.).

Ширина проезжей части улицы местного значения - ул. №1 – 7,0м. (2 полосы движения шириной 3,5 м.), с шириной тротуаров 1,5 м.

Оррганизация выезда и въезда на планируемую территорию осуществляется с северного направления с ул. Пионерской.

В целях формирования системы транспортного обслуживания планируемой территории проект планировки предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- устройство тротуаров;

- устройство улиц местного значения;

- устройство внутрихозяйственных дорог;

При проектировании учитывались условия транспортного обслуживания планируемой территории,  в соответствии с Генеральным планом развития Еланского городского поселения, автомобильным транспортом и другими видами транспорта.

4.4. Размещение объектов капитального строительства

4.4.1. Проектное использование территории

Проектное использование территории на расчетный срок представлено в таблице № 2.4.1.1

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 5,6027 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1.0058 | 17.95 |
| 2 | Территории общего пользования, в том числе: | га | 4.5969 | 82.05 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 0.9407 | 16.79 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 3.9078 | 69.75 |

5. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

5.1 Инженерная подготовка территории

5.1.1.Существующее состояние

Территория проектирования расположена в Еланском городском поселениии Еланского муниципального района Волгоградской области  Общее падение рельефа наблюдается с изменением отметок от 118,95 м до 120,49 м в городской системе высот.

Рельеф участка полого-волнистый, характеризируется отметками поверхности 82.80 – 87.00м.

В геоморфологическом отношении территория находится в южном эрозионно-денудационном подрайоне Приволжской возвышенности.

Проектируемая подъездная дорога расположена в р.п.Елань,   проходит от ул.Пионерская, мимо АЗС,  в южном направлении до АГРС-10.

Геологический разрез представлен современными (аQIV)  и верхнечетвертичными  аллювиально-делювиальными (аdQIII) отложениями.

Основанием дорожного полотна будут служить суглинки ИГЭ-1

По гранулометрическому составу, согласно таб.3 СН 449-72, суглинки ИГЭ-1 тяжелые пылеватые. Средний гранулометрический состав приведен в таблице №3.

Суглинки ИГЭ-1 при замачивании под нагрузкой просадочные свойства не проявляют.

По степени морозоопасности грунты зоны  промерзания  при природной влажности в случае промерзания не пучинистые (Il < 0), а при полном водонасыщении (Il = 0.19) становятся слабо пучинистыми, с относительной деформацией пучения  (εfn)  0,01-0,035, согласно п.2.19  ГОСТ 25100-95.

По содержанию легко- и среднерастворимых солей, в соответствии ГОСТ 25100-95, грунты ИГЭ- 1,2 относятся к незасоленным.

Грунтовые воды, на момент изысканий (октябрь 2011г) до глубины 3,0м не вскрыты.

Тип территории по потенциальной подтопляемости рекомендуется принять II-Б1, согласно приложению И к части II СП 11-105-97 (потенциально подтопляемая в результате ожидаемых  техногенных воздействий).

По данным стандартного уплотнения грунтов максимальная плотность суглинков тяжелых (ИГЭ-1) (d max – 1,76/см3, при Wопт –0,15 соответственно.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам при естественной влажности – II, с учетом обводнения – III.

Категория сложности  инженерно-геологических условий  II (СП 11-105-97; Приложение Б).

Группы грунтов по трудности разработки одноковшовым экскаватором соответствуют следующим пунктам  согласно таб.1-1 ГЭСН 2001; суглинок — п.35в.

5.1.2.Проектные решения

На основании анализа природных и инженерно-геологических условий освоение и благоустройство проектируемой территории требует комплекса мероприятий по инженерной подготовке:

- вертикальная планировка и благоустройство;

- подсыпка  территории, засыпка пониженных мест;

- организация поверхностного стока;

2.5.1.3. Общие принципы защиты территории

Вертикальная планировка и благоустройство

Вертикальная планировка планируемой территории выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и обеспечения отвода поверхностных вод. А также с учетом высотных отметок существующих проездов улиц, дорог и существующей застройки.

Поперечные профили проезжих частей жилых улиц приняты поселкового типа и решаются, как правило, в насыпи высотой от 0,3 до 1,0м

Продольные уклоны по осям проездов улиц составили: минимальный - 5‰, максимальный – 60‰. Проезжие части улиц предусматриваются с двухскатным профилем с поперечным уклоном 20‰, обочин 40‰. Поперечные уклоны тротуаров - 20‰, зеленых зон – переменные.

При благоустройстве улиц предусматривается:

- дорожная одежда проезжей части  – двухслойное асфальтобетонное покрытие на черном щебне, щебеночном и песчаном основании;

- дорожная одежда тротуаров – однослойное асфальтобетонное покрытие на щебеночном основании.

Дорожная одежда существующих проездов частично сохраняется и подлежит капитальному ремонту.

Тротуары от зеленых зон отделяются бетонным бортовым камнем ГОСТ 6665-91, соответственно марки  БР 100.20.8 на бетонном основании.

Поверхность земли зеленых зон находится на 10см ниже верха бортового камня.

На улицах предусматривается озеленение с учетом размещения инженерных коммуникаций. Для озеленения применяются районированные декоративные виды деревьев и кустарников.

Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока предусматривается посредством организации рельефа планируемой территории и применения открытой системы водоотвода, которая включает в себя устройство водоотводных лотков с их перекрытием на пересечениях улиц, быстротоков.

Продольные уклоны по водоотводным лоткам приняты в соответствии с проектными уклонами проездов, но не менее 3‰. Для предотвращения размыва и удобства в эксплуатации применяются укрепленные лотки. Под проездами устраиваются железобетонные водопропускные закрытые лотки с обязательным креплением откосов насыпи у входа и выхода лотка.

Поверхностный сток из открытой системы поступает на очистные сооружения с дальнейшим выпуском.

Для организованного и безопасного сброса поверхностного стока предусматривается устройство быстротоков с водобойными устройствами.

На проектируемую  территорию выполняется схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, а так же построение поперечных профилей улиц и дорог.

На чертежах проекта вертикальной планировки показаны направление и величина проектируемых продольных уклонов и расстояния по осям улиц; на пересечениях улиц и углов кварталов выписываются проектные и существующие отметки, указывающие места насыпей и выемок. Проектом предусматривается планировка территории с уклоном близким к естественному.  На основании проектного профиля и запроектированных ширины улицы и её элементов составляются поперечные профили в наиболее характерных сечениях, выполненные в масштабе 1:200.

На проектируемом участке рельеф относительно пологий, с перепадами в балках. На данную территорию выполняется построение поперечных профилей улиц и дорог. Вертикальная планировка территории разработана специалистами Северо-Кавказского филиала ООО «Инстройпроект» в составе рабочей документации объекта и не показывается  в проекте планировки.

5.2. Инженерная подготовка территории

Ливневая канализация и дренаж.

На проектируемом участке  отвод ливневых вод с поверхности автодороги решается поверхностным водостоком.

6.   Инженерная  инфраструктура

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами или разделительными полосами — инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в разделительных полосах — тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях: в тоннелях — при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

7.   ОЗДОРОВЛЕНИЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В настоящее время стала актуальной проблема устойчивого развития территорий. Одной из составляющей данной проблемы является создания комфортного проживания населения посредством градостроительных решений. В данном разделе рассмотрены вопросы оздоровления окружающей среды проектируемого планировочного района на уровне градостроительной экологии.

7.1  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

В проекте планировки территории были соблюдены планировочные ограничения на рассматриваемую территорию (охранных, защитных, санитарных и технических зон)

В проекте установлены необходимые санитарно-защитные разрывы, согласно СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, а также охранные зоны инженерных коммуникаций.

7.2  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных стихийными природными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия является основной задачей инженерно – технических мероприятий гражданской обороны.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно – спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

В проекте планировочной организации территории предусмотрены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Такими являются: повышение надежности и безопасности функционирования комплекса жилой и общественной застройки, коммунально-бытовых территорий в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в условиях военного времени. Также проектом предусмотрены меры по оповещению населения на случай возникновения угрозы применения современного оружия, возникновению техногенных аварий и катастроф.

Возможными чрезвычайными ситуациями техногенного характера на проектируемом объекте могут быть:

- авария на ближайших атомных электростанциях – Волгодонская АЭС;

- аварии на железной дороги и на мостовом переходе через  р. Волгу;

- террористический акт;

- неисправность технологического оборудования;

- пожары при нарушении мер противопожарной и электро безопасности, и взрывы (особую опасность представляют гаражный кооператив боксового типа, протянувшиеся вдоль железной дороги и не имеющей твердого покрытия подъезда к гаражам. Без срочного решения данной проблемы возможна экологическая катастрофа).

Потенциально опасными объектами (ПОО) для существующей и проектируемой застройки г. Волгограда являются Волгодонская, Нововоронежская и Балаковская АЭС с образованием зоны радиоактивного заражения местности.

Возможными чрезвычайными ситуациями природного характера на территории строительства жилых домов могут быть:

- экологическая катастрофа

- сильный ветер – скорость при порывах 25 м/сек и более (на территории  Волгоградской области скорость ветра достигает 32 м/сек);

- крупный град;

- сильный снегопад;

- сильный гололед;

- землетрясение 6 баллов.

8.    ЗЕЛЕНЫЕ   НАСАЖДЕНИЯ

Зеленые насаждения – наилучшая среда для формирования рекреационных элементов жилой застройки: площадок для отдыха взрослых и детей, спортивных площадок. Зеленые насаждения входят составной частью в природный комплекс города и участвуют в оздоровлении городской среды, регулируя тепловой режим, снижая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень зашумленности территории.

На проектируемой территории на откосах земляного полотна осуществляется посев многолетних трав по плодородному слою грунта.

Мероприятия по защите территории объекта от ЧС

природного характера

В случае получения извещения об угрозе возникновения стихийных бедствий, принимают следующие меры:

- При сильном снегопаде осуществляется уборка снега снегоуборочной техникой или вручную.

- При сильном гололеде автодорогу посыпают песчано-соляной смесью, для чего в зимнее время на объекте обслуживания должен быть запас этой смеси.

- При сильных ливневых дождях – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием.

Капитальный ремонт должен осуществляться в строгом соответствии с разработанным и утвержденным проектом. Любые принципиальные отклонения от проектных решений, возникающие в процессе капитального ремонта, должны быть согласованы с авторами проекта, органами Госстройнадзора, пожарной инспекцией и другими инспектирующими организациями.

Используемые строительные материалы и конструкции должны иметь соответствующие паспорта и сертификаты:

- Пожарной безопасности;

- Гигиенический сертификат;

- Сертификат соответствия.

Для готовых строительных изделий должен предъявляться санитарно-экологический паспорт.

Согласно ст. 15 Федерального закона «О радиационной безопасности» должно быть обеспечено проведение производственного контроля строительных материалов на соответствие требованиям радиационной безопасности.

Радиационный контроль следует осуществлять за ввозимыми в процессе строительства строительными материалами, технологическим сырьем и оборудованием, а также в процессе эксплуатации объекта. Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат качества, с указанием класса сырья.