1.    ВВЕДЕНИЕ

Участок расположен в производственной зоне при въезде в р.п. Елань со стороны ст. Преображенская по автомобильной дороге "Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)" (в границах территории Волгоградской области).

Необходимость обеспечения транспортной связи территории с ул. Пионерской, центром поселка диктует необходимость транспортного развития территории.. Результатом развития станет четкая транспортная организация территории проектирования.

I. Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального (городского уровня) и местного (районного и микрорайонного уровня) значения.

1.1.    ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Предусматривается в соответствии с п.11.5 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» развитие улично-дорожной сети с поэтапным достижением расчетных параметров магистральных улиц и транспортных пересечений, предусмотренных Генеральным планом Еланского городского поселения.

Улично-дорожную сеть планируемой территории составляют:

- дорога регионального значения К6 "Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)" (в границах территории Волгоградской области);

- улицы местного значения улицы в производственной зоне;

- внутрихозяйственные дороги.

Уточняются параметры улично-дорожной сети в промышленной зоне р.п. Елань, ранее несформированной посредством подготовки градостроительной и проектной документации.

Ширина проезжей части автомобильной дороги регионального значения "Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)" (в границах территории Волгоградской области) - ул. Пионерская – 7,0м. (2 полосы движения шириной 3,5 м.).

Ширина проезжей части улицы естного значения - ул. №1 – 7,0м. (2 полосы движения шириной 3,5 м.), с шириной тротуаров 1,5 м.

От улиц местного значения запроектированы подъездные дороги к АГРС-10 Елань Бубновского ЛПУ МГ и другим объекта инженерной инфраструктуры.

В целях формирования системы транспортного обслуживания планируемой территории проект планировки предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- устройство тротуаров;

- устройство улиц местного значения;

- устройство местных проездов;

- устройство внутрихозяйственных дорог;

При проектировании учитывались условия транспортного обслуживания планируемой территории,  в соответствии с Генеральным планом развития Еланского городского поселения, автомобильным транспортом и другими видами транспорта.

ii. Положение о характеристиках планируемого развития территории.

2.1.    ПРОекТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ.

Подготовка проекта планировки территории осуществлялась применительно к незастроенным территориям в целях:

- выделения элементов планировочной структуры,

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Целью проекта является разработка проекта планировки с проектом межевания территории для установления границ зон размещения объектов федерального, регионального, местного значения, упорядочивания развития элементов прилегающих территорий р.п. Елань.

Целью проекта является разработка проекта планировки с проектом межевания территории под размещение объектов  транспортной и инженерных инфраструктур.

iii. Положения о характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания, а также инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития территории

3.1.   Инженерная  инфраструктура

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами или разделительными полосами — инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в разделительных полосах — тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях: в тоннелях — при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

Технико-экономические парамеиры территории

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 5,6027 | 100 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1.0058 | 17.95 |
| 2 | Территории общего пользования, в том числе: | га | 4.5969 | 82.05 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 0.9407 | 16.79 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 3.9078 | 69.75 |