ПРОЕКТ  изменений

в  местные нормативы градостроительного проектирования

Еланского муниципального района Волгоградской области

В местные нормативы градостроительного проектирования Еланского муниципального района Волгоградской области (далее – Нормативы),  утвержденные  решением  Еланской  районной  Думы  третьего  созыва от 26.10.2018  № 204/43,  следующие  изменения:

- Таблицу 1.2.10. Нормативов изложить в новой редакции:

«Таблица 1.2.10. Расчетные показатели объектов,

относящихся к области водоотведения

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки общественными зданиями | % от водопотребления | 100 | До границы населенного пункта, м | 0 |
|  |  |  |  | Удаленность для технологического присоединения, м. | 500 |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100* | До границы населенного пункта, м | 0 |
|  |  |  |  | Удаленность для технологического присоединения, м. | 500 |

- В Содержании Нормативов  в пункте 1.7. части 1  подпункт 1.7.5. исключить.

- Подпункт 1.7.5. «Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории» пункта 1.7. части 1 Нормативов  исключить.

- В пункте 3.3. части 3 Нормативов слова

«- Градостроительные планы земельных участков;» исключить.